# DPF FLUSH

# System do czyszczenia filtrów DPF/FAP bez demontażu.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przygotowanie DPF FLUSH

Jedynie zastosowanie preparatów Xenum DPF FLUSH STEP 1 i STEP 2 gwarantuje osiągniecie optymalnego rezultatu. Inne środki chemiczne mogą spowodować zniszczenia lub w najlepszym przypadku nie wyczyścić właściwie filtra DPF.

WAŻNE: DPF oraz inne części silnika mogą być gorące podczas czyszczenia, używaj okularów zabezpieczających oraz rękawic.

Podłącz pistolet rozpylający do kompresora. Pistolet jest wyposażony w automatyczny czujnik regulacji ciśnienia, ale dla prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest minimalne ciśnienie 5 bar.

Wykonuj czyszczenie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Podczas czyszczenia mogą być emitowane toksyczne gazy z układu wydechowego.

- Przygotowanie samochodu.

- sprawdź i ewentualnie uzupełnij poziom oleju w silniku

- wyłącz wszystkie niepotrzebne odbiorniki energii jak klimatyzacja,

ogrzewane siedzenia itd.

- doprowadź silnik do normalnej temperatury pracy i wyłącz go

- zestaw czyszczący składa się z dwóch rodzajów dysz połączeniowych: jedna   stożkowa a druga długa metalowa. Jeżeli mamy łatwy dostęp do czujnika  DPF, który zwykle znajduje się na wlocie do filtra,  stosujemy dyszę   metalową   i rozpylamy płyn bezpośrednio do środka filtra po uprzednim  zdemontowaniu czujnika. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do  czujnika ciśnienia, zastosuj giętką dyszę stożkową. Upewnij się że przewód  powietrzny czujnika ciśnienia jest podłączony do przedniej części filtra DPF.

- podczas czyszczenia może dojść do wycieku płynu czyszczącego z układu wydechowego.

- Operacja czyszczenia.

- Dodaj zawartość DPF FLUSH STEP 1 (500ml) do zbiornika pistoletu.

- W przypadku stosowania którejkolwiek z dysz postępuj następująco:

natryskuj produkt za pomocą elastycznego węża przez około 1 min i

pozostaw działaniu około 2-3 min. Następnie natryskuj produkt aż do

wyczerpania STEP 1. W przypadku użycia metalowej końcówki

poruszaj nią wewnątrz filtra aby dotrzeć do najdalszych zakamarków.

- Po zużyciu STEP 1 i zamontowaniu czujnika uruchom silnik na około 5

minut i utrzymuj prędkość obrotową +/- 3000 obr.

- Dodaj produkt STEP 2 (1000ml) do zbiornika pistoletu.

- Użyj otworu czujnika ciśnienia za pomocą dyszy stożkowej.

- Natryskuj całą zawartość STEP 2 na filtr DPF na uruchomionym silniku przy prędkości obrotowej 2000 – 2500 obr/min. Zużyj całość STEP 2.

- Wyłącz silnik. Użyj sprężonego powietrza do wydmucha nia wszelkich

pozostałości z czujnika ciśnienia oraz filtra.

- Uruchom ponownie silnik i pozostaw na wolnych obrotach około 5 min,

wykasuj wszelkie możliwe błędy z systemu sterowania

komputerowego, jeśli to możliwe zresetuj wartości kontrolne DPF.

- Jedź samochodem około 20 minut aby zainicjować cykl regeneracyjny. Aby zainicjować należy jechać ze stałą prędkością przy średniej i dużej

prędkości obrotowej silnika. Należy spodziewać się dużej ilości

czarnego dymu wydobywającego się z układu wydechowego ze

względu na wciąż aktywny proces czyszczenia DPF.

WAŻNE!

W niektórych pojazdach filtr DPF nie jest montowany jak zwyczajowo pod podłogą ale dużo bliżej kolektora wydechowego i turbo sprężarki. W takim przypadku należy zwrócić szczególna uwagę aby produkty czyszczenia DPF nie dostały się do tych elementów.

- Sewisowanie urządzenia DPF FLUSH.

Urządzenie DPF Flush zostało zaprojektowane do minimalnej obsługi ale za to maksymalnej wydajności. Nie mniej zalecamy stosowanie się do poniższej instrukcji:

- Upewnij się że po zakończeniu czynności czyszczenia wszelkie pozostałości płynów DPF FLUSH zostały usunięte ze zbiornika i węży.

- Po operacji czyszczenia zawsze przepłucz elementy natryskowe czysta wodą.

- Przechowuj w suchym i wolnym od kurzu otoczeniu.

- Zapobieganie i utrzymywanie w czystości.

Poinformuj swojego klienta o konsekwencjach jego stylu jazdy i że filtr DPF nie zatkał się przez zbieg okoliczności. Jeśli dostarczysz do klienta zalecane produkty Xenum powyższe problemy zostaną zażegnane a przynajmniej ograniczone.

Dystrybutor:								Dostawca:

# Text boxes

DZIAŁANIA OPCJONALNE ALE ZALECANE:

Rezultaty działania mogą być poprawione przez stosowanie dodatków czyszczących Xenum, takich jak:

a/ Complex Diesel Conditioner (3031300) czyści cały układ wtryskowy aby zapobiegać ponownemu szybkiemu zapychaniu się filtra DPF

b/ Ultimax Diesel (3222500) będzie działał podobnie ale dodatkowo oczyszcza jeszcze filtr DPF.

c/ In&Out Cleaner (3192015) będzie miał najlepsze efekty w czyszczeniu układu wtryskowego i będzie bardzo wspomagał czyszczenie filtra DPF.

Proszę zauważyć że In&Out Cleaner został stworzony do czyszczenia filtrów DPF bez żadnych dodatkowych czynności takich jak użycie DPF FLUSH. Jednakże, w niektórych wyjątkowych sytuacjach użycie obu produktów zapewni najlepsze rezultaty. W takiej sytuacji instrukcja stosowania In&Out Cleaner zostaje zastapiona instrukcja działania DPF FLUSH.